## Slide 1
数据链路层
广域网
局域网
无线局域网
以太网
拓扑
设备
网桥
交换机
功能
差错控制
流量控制和可靠传输
介质访问控制
1.检错
2.纠错
1.停止-等待协议
2.后退N帧
3.选择重传
信道
随机
轮询
1.频分多路复用
2.时分多路复用
3.波分多路复用
4.码分多路复用
1.ALOHA协议
2.CSMA协议
3.CSMA/CD协议
4.CSMA/CA协议
令牌传输协议

## Slide 2
数据链路层
组帧时要加上首部和尾部.而IP数据报仅仅包含在帧的数据部分，没有尾部
4种组帧方法：
字符计数
字节填充的首尾界符法
比特填充的首尾标志法
物理编码违例法
检错编码（只能检测错误，不能纠错）：奇偶校验码、循环冗余码
纠错编码（只能检测错误，而且能纠错）：海明码
流量控制：
控制发送方发送数据的速率，是接受方来得及接收
1)停止-等待流量控制
2)滑动窗口流量控制
可靠传输：
等待-停止：发送一个帧必须确认后才可以发送下一帧，当发送超时，可以进行重传原始帧；
后退N帧：发送方超时后需要重发出错帧已经后续的所有帧
选择重传：
发送缓存和接收缓存
按时序达到且没有被交付给主机的帧被放在接收缓存；
缓存常用语于进程之间的通信中，缓存是在计算机的存储器中设置一个临时存放数据的空间，发送进程将欲发送的数据先写入缓存，然后接收进程在合适的时间取出这些数据.
介质访问控制：用于解决共用信道产生竞争的问题.

## Slide 3
网络层
设备
路由器
异构网络互联
拥塞控制
路由与转发
IP地址
IPV4
地址
协议
CIDR
表示法
3类地址
NAT
ARP
HDCP
ICMP
IPV6
IP组播
移动IP
算法
动态路由
静态路由
分层次路由
域内路由
域间路由
RIP
OSPF
BGP
自治系统
距离-向量路由算法
链路状态路由算法
1.网络层的主要功能：异构网络互联、路由与转发和拥塞控制
2.IP相关的3个协议：APR、DHCP、ICMP
3.因特网的3种常用路由选择协议：内部网关协议IGP中的RIP、OSPF以及外部网关协议BGP中的BGP